ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ ZGODNOŚCI 
WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

(ZP/16/16 – DOSTAWA BEZZAŁOGOWEGO SYSTEMU POWIETRZNEGO (UAS))

| Nazwa elementu | Wymagany parametr | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Bezzałogowy statek powietrzny | Konstrukcja modułowa umożliwiająca demontaż skrzydeł | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Czas lotu z pracującym sensorem optycznym nie mniejszy niż 45 minut | Maksymalny czas lotu …........minut |
|  | Nominalna prędkość przelotowa nie mniejsza niż 10 m/s | Nominalna prędkość przelotowa ….........m/s |
|  | Maksymalna prędkość wiatru przy której można wykonywać loty nie mniejsza niż 10 m/s | Maksymalna prędkość wiatru …...........m/s |
|  | Minimalna temperatura pracy nie wyższa niż -15oC | Minimalna temperatura pracy ….....oC |
|  | Napęd elektryczny | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Start z ręki bez użycia specjalnej platformy startowej | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Lądowanie na brzuchu poza specjalnie przygotowanym lądowiskiem, w szczególności na tundrze, śniegu i powierzchni lodowców | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Określanie lokalizacji w przestrzeni za pomocą wbudowanego odbiornika GPS | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wyposażenie w podzespoły umożliwiającą kontrolowanie pracy wymiennych sensorów wchodzących w skład oprzyrządowania oraz akwizycję i przekazywanie danych związanych z parametrami lotu | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Kadłub z wnęką montażową umożliwiającą instalację różnego rodzaju sensorów (optycznych, wielospektralnych, hiperspektralnych i termalnych) o łącznej masie nie mniejszej niż 150 gramów | Spełnia / Nie spełnia* Maksymalna masa sensorów, które mogą być zainstalowane we wnęce montażowej ….. gramy |
|  | Atrapa kamery umożliwiająca zachowanie wagi startowej i loty bez zainstalowanych sensorów | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Możliwość lotu autonomicznego po wcześniej zaprogramowanej trasie | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Możliwość kontrolowania lotu przez stację bazową oraz nadajnik zdalnego sterowania/aparaturę sterującą | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Operator ma możliwość przejęcia pełnej kontroli nad BSP w każdej z faz lotu | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | BSP jest wyposażony w oświetlenie zgodne z norweskimi regulacjami dotyczącymi lotów typu VLOS w ciągu dnia dla BSP o maksymalnej masie startowej do 2,5 kg | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Maksymalna masa startowa BSP nie przekracza 2,5 kg | Maksymalna masa startowa …. kg |
| Oprzyrządowanie | Aparatura sterująca pracująca na częstotliwościach dopuszczalnych na terenie Polski oraz Norwegii | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zasięg aparatury sterującej nie mniejszy niż 1 km | Zasięg aparatury sterującej …. km |
|  | Aparatura sterująca wyposażona w ładowarkę do dedykowanych baterii, szelki oraz kartę pamięci o pojemności nie mniejszej niż 32 GB | Spełnia / Nie spełnia* Pojemność karty pamięci ……………..GB |
|  | Modem radiowy wyposażony w niezbędne anteny i okablowanie, umożliwiające bezproblemową komunikację pomiędzy BSP a stacją bazową, pracujący na częstotliwościach dopuszczalnych na terenie Polski oraz Norwegii | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zasięg modemu radiowego nie mniejszy niż 1 km | Zasięg modemu radiowego …. km |
|  | Stacja bazowa (komputer przenośny) umożliwiająca planowanie lotu, planowanie misji fotogrametrycznych oraz kontrolę i rejestrację parametrów lotu | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Stacja bazowa posiada zainstalowany i aktywowany system operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem opisanym w punkcie C | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Pojemność pamięci operacyjnej RAM zainstalowanej w stacji bazowej nie mniejsza niż 4GB | Pojemność pamięci operacyjnej RAM …....GB |
|  | Pojemność dysku twardego zainstalowanego w stacji bazowej co najmniej 500GB | Pojemność dysku twardego …… GB |
|  | Ekran stacji bazowej o przekątnej ekranu mieszczącej się w przedziale 13 – 15,6 cali i minimalnej rozdzielczości 1024x768 pikseli | Przekątna ekranu ….. cali Rozdzielczość ekranu …………….. |
|  | Akumulator (o pojemności co najmniej 7000 mAh ) stacji bazowej pozwalający na co najmniej 3h czas pracy | Czas pracy na akumulatorze ….h |
|  | Stopień ochrony stacji bazowej co najmniej IP53 lub równoważny | Stopień ochrony ……... |
|  | Stacja bazowa wyposażona jest w minimum 2 porty USB 2.0 lub szybsze | Ilość portów USB …...... Klasa portów USB …....... |
|  | Stacja bazowa posiada ładowarkę 100-240 AC | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wymienny sensor optyczny umożliwia wykonywanie zdjęć seryjnych | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wymienny sensor optyczny jest wyposażony w matrycę o rozdzielczości nie mniejszej niż 20 Mpix; | Rozdzielczość matrycy …. Mpix |
|  | Wymienny sensor optyczny umożliwia zapis plików w formacie RAW; | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wymienny sensor optyczny umożliwia zapis zdjęć z prędkością nie mniejszą niż jedna klatka na sekundę; | Prędkość zapisu zdjęć …. klatek/s |
|  | Wymienny sensor optyczny spełnia warunki instalacji we wnęce montażowej BSP | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wymienny sensor wielospektralny umożliwia wykonywanie zdjęć seryjnych | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wymienny sensor wielospektralny umożliwia jednoczesne wykonanie zdjęć w paśmie niebieskim (blue), zielonym (green), czerwonym (red), czerwonej krawędzi (red edge) i bliskiej podczerwieni (NIR) | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wymienny sensor wielospektralny posiada matrycę o minimalnej rozdzielczości nie mniejszej niż 1,2 Mpix dla każdego z pasm wymienionych w punkcie B.5.b Opisu przedmiotu zamówienia | Spełnia / Nie spełnia* Rozdzielczość matrycy ……………..Mpix |
|  | Wymienny sensor wielospektralny jest wyposażony w migawkę typu „global shutter” umożliwiającą akwizycję zdjęć bez zniekształceń | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wymienny sensor wielospektralny umożliwia zapis zdjęć z prędkością nie mniejszą niż jedna klatka na sekundę; | Prędkość zapisu zdjęć …. klatek/s |
|  | Wymienny sensor wielospektralny umożliwia autokalibrację za pomocą sensora światła słonecznego | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wymienny sensor wielospektralny spełnia warunki instalacji we wnęce montażowej BSP | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Minimum 2 komplety baterii LiPo do BSP | Ilość kompletów baterii do BSP ….. |
|  | Ładowarka do baterii dedykowanych do BSP | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Tester stanu baterii | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Etui ochronne na baterie | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Minimum 3 komplety zapasowych śmigieł | Ilość kompletów zapasowych śmigieł …... |
|  | Minimum jeden komplet zapasowych skrzydeł | Ilość kompletów zapasowych skrzydeł …. |
|  | Zapasowy komplet śrub wymaganych do poprawnego złożenia BSP | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zestaw narzędzi wymaganych do złożenia BSP | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zestaw naprawczy umożliwiający naprawę powłoki BSP | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Karta pamięci do wymiennego sensora optycznego, pojemność nie mniejsza niż 64GB, prędkość zapisu nie mniejsza niż 80 Mb/s | Spełnia / Nie spełnia* Pojemność ……………..GB Prędkość zapisu ……………..Mb/s |
|  | Karta pamięci do wymiennego sensora wielospektralnego, pojemność nie mniejsza niż 64GB, prędkość zapisu nie mniejsza niż 80 Mb/s | Spełnia / Nie spełnia* Pojemność ……………..GB Prędkość zapisu ……………..Mb/s |
|  | Skrzynie umożliwiające transport całego zestawu | Spełnia / Nie spełnia* Ilość skrzyń …............... |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie umożliwiające planowanie i kontrolę misji (zainstalowane na stacji bazowej). Licencja na minimum jedno stanowisko, bezterminowa | Ilość licencji ….. |
|  | Oprogramowanie planowania i kontroli misji umożliwia: a) zdefiniowanie obszaru misji; b) ustawienie parametrów lotu; c) ustawienie parametrów misji takich jak: wysokość lotu, częstość wykonywania zdjęć, nałożenie poprzeczne i podłużne pomiędzy kolejnymi zdjęciami | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Oprogramowanie fotogrametryczne Agisoft Photoscan Professional Edition, Pix4Dmapper Pro lub równoważne (licencja bezterminowa na minimum 2 stanowiska, dopuszczalna licencja edukacyjna) | Nazwa oprogramowania ……………. Ilość licencji ……………. Typ licencji …………….. |
|  | Oprogramowanie fotogrametryczne umożliwia na podstawie zdjęć pozyskanych w trakcie nalotów tworzenie ortomozaik | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Oprogramowanie fotogrametryczne umożliwia na podstawie zdjęć pozyskanych w trakcie nalotów tworzenie i eksport numerycznych modeli terenu | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Oprogramowanie fotogrametryczne umożliwia na podstawie zdjęć pozyskanych w trakcie nalotów tworzenie i eksport numerycznych modeli powierzchni | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Oprogramowanie fotogrametryczne umożliwia na podstawie zdjęć pozyskanych w trakcie nalotów generowanie i edycję chmury punktów | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Oprogramowanie fotogrametryczne umożliwia na podstawie zdjęć pozyskanych w trakcie nalotów klasyfikację chmur punktów | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Oprogramowanie fotogrametryczne umożliwia na podstawie zdjęć pozyskanych w trakcie nalotów pomiary odległości, powierzchni i objętości | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Oprogramowanie fotogrametryczne umożliwia na podstawie zdjęć pozyskanych w trakcie nalotów przetwarzanie zdjęć wielospektralnych | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Oprogramowania dostarczone w polskiej lub angielskiej wersji językowej | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Oprogramowania są dostarczane z płytami instalacyjnym, kluczami i kodami licencyjnymi oraz instrukcjami obsługi w języku polskim bądź angielskim. | Spełnia / Nie spełnia* |

*niepotrzebne skreślić, a wymagane informacje uzupełnić

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |