ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ ZGODNOŚCI 
WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

(ZP/19/16 – DOSTAWA CEILOMETRU)

| Nazwa elementu | Wymagany parametr | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ceilometr | Odporność obudowy na zapylenie i zachlapanie płynami potwierdzone co najmniej certyfikatem IP65 lub równoważnym. | Stopień ochrony ……... |
|  | Urządzenie jest przystosowane do pracy w zewnętrznych warunkach atmosferycznych. Zakres temperatury pracy urządzenia musi zawierać przedział od -30ºC do +20ºC. Urządzenie pracuje w zakresie wilgotności względnej powietrza od 0% do 100%. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Urządzenie posiada możliwość określania wysokości chmur piętra niskiego, średniego i wysokiego. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Urządzenie posiada rozdzielczość pomiaru odległości nie gorszą niż 15m. | Rozdzielczość pomiaru odległości wynosi: ….m |
|  | Układ detekcyjny urządzenia posiada pole widzenia (FOV) nie więcej niż 0,5mrad. | Pole widzenia (FOV) wynosi: ……mrad |
|  | Urządzenie zapisuje sygnał echa laserowego tj. wartość proporcjonalną do energii rozproszonego światła lasera docierającego do urządzenia (backscatter raw data). Dopuszczalna jest korekta odległościowa tzw. sygnał range-corrected. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Urządzenie jest przystosowane do zasilania z sieci elektrycznej o napięciu 230V i częstości 50Hz. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w interfejsy do komunikacji (standard Ethernet o przepustowości nie mniejszej niż 10Mbps). | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Do urządzenia dostarczone jest następujące oprogramowanie dla komputerów klasy PC: narzędziowe, do sterowania ceilometrem; do przesyłania i gromadzenia danych pomiarowych z ceilometru – wymagany standard formatu danych NetCDF, lub dołączony program do konwersji do formatu NetCDF; do przesyłania informacji o stanie ceilometru. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Do urządzenia dołączona jest skrzynia przeznaczona do jego transportu. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wymiary spakowanego urządzenia muszą zawierać się w przedziale: 1m x 1m x 2m. | Wymiary spakowanego urządzenia wynoszą: …m x ….m x …..m |
|  | Waga gotowego do pracy urządzenia nie może przekraczać 100kg. | Waga gotowego do pracy urządzenia wynosi: …..kg |
|  | Górny zasięg urządzenia wynosi nie mniej niż 15 km. | Górny zasięg urządzenia wynosi: …..km |
|  | Minimalny czas podawania danych o wysokości podstaw chmur oraz minimalny czas uśredniania sygnałów (dotyczy ust. 6 Opisu przedmiotu zamówienia) jest nie większy niż 30 sekund. | Minimalny czas podawania danych o wysokości podstaw chmur oraz minimalny czas uśredniania sygnałów wynosi: ………. sekund |

*niepotrzebne skreślić, a wymagane informacje uzupełnić

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |